## Slide 1: PID – Stap 2
@ Bart Bozon

## Slide 2: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power

## Slide 3: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - |  | 
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 4: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 5: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 |  | 
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 6: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 7: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.2 | 20%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 8: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.2 | 20%
3 | 95 | 100 | 5 | 165 | -5 | 0.1 | 10%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 9: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.2 | 20%
3 | 95 | 100 | 5 | 165 | -5 | 0.1 | 10%
4 | 95 | 100 | 5 | 170 | 0 | 0.1 | 10%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 10: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.2 | 20%
3 | 95 | 100 | 5 | 165 | -5 | 0.1 | 10%
4 | 95 | 100 | 5 | 170 | 0 | 0.1 | 10%
5 | 95 | 100 | 5 | 175 | 0 | 0.1 | 10%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 11: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.2 | 20%
3 | 95 | 100 | 5 | 165 | -5 | 0.1 | 10%
4 | 95 | 100 | 5 | 170 | 0 | 0.1 | 10%
5 | 95 | 100 | 5 | 175 | 0 | 0.1 | 10%
6 | 95 | 100 | 5 | 180 | 0 | 0.1 | 10%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)

## Slide 16: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - |  | 
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 17: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 18: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 19: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 20: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
3 | 98 | 100 | 2 | 162 | -8 | 0.182 | 18%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 21: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
3 | 98 | 100 | 2 | 162 | -8 | 0.182 | 18%
4 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 22: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
3 | 98 | 100 | 2 | 162 | -8 | 0.182 | 18%
4 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
5 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 23: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
3 | 98 | 100 | 2 | 162 | -8 | 0.182 | 18%
4 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
5 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
6 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 29: Auto
Stuuractie(t) = Kp . e(t) + Ki . ∫ e(t).dt + Kd.
Time | Actual | Setpoint | Error | Error sum | Error div | Stuur Actie | Motor Power
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 2.1 | 100%
1 | 50 | 100 | 50 | 150 | -50 | 1.15 | 100%
2 | 90 | 100 | 10 | 160 | -40 | 0.36 | 36%
3 | 98 | 100 | 2 | 162 | -8 | 0.182 | 18%
4 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
5 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
6 | 100 | 100 | 0 | 162 | -2 | 0.162 | 16%
Kp = 0.02
Stuuractie(t) = Kp . e(t)
Ki = 0.001

## Slide 32
Wrap up:
P actie
  Sneller reageren
  Zorgt voor overshoot
  Kan instabiel worden
  Lost steady state error niet op
I actie
  Lost steadsy state error op
  Kan instabiel worden
D actie
  Maakt overshoot kleiner
  Kan systeem stabieler maken